ЛЕКЦИЯ 3

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ПОЗИЦИИ МОБИЛИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

Основу концепции составляет орогенический цикл Уилсона, охватывающий обычно промежуток времени в 200-250 млн. лет. Цикл разделяется на 5 стадий: внутриконтинентального рифтообразования, расширения океанического дна, поглощения океанической коры, столкновения литосферных плит и заключительная (стабилизационная).

1. Стадия внутриконтинентального рифтообразования или магматизм и металлогения «горячих точек» (рис  ).

В соответствии с конвективной моделью развития Земли мантийные магматические струи нагревают литосферу, образуют купольные поднятия, в ядрах которых генерируются кислые, основные и щелочные магмы. В результате поднятия в однородных платформенных блоках возникают системы радиальных, а внутри орогенных поясов - линейных рифтов.

С вышеназванными геологическими структурами тесно связаны следующие типы месторождений ПИ.

1. В зонах тектономагматической активизации (ТМА) предрифтовой стадии образуются:

а) алмазоносные кимберлитовые и лампроитовые трубки;

б) щелочные интрузии с карбонатитами. Сопутствующие месторождения: апатит-магнетитовые с флогопитом, вермикулитом и флюоритом (Ковдор, Россия); карбонатитовые тантал-ниобиевые (Ta-Nb), редкоземельные (TR), урановые (U) и медно-молибденовые (Cu-Mo) м-ния (Южная Африка, Канада и др); интрузии нефелиновых сиенитов с апатит-нефелиновой и редкоземельной минерализацией (Хибины, Ловозеро, Россия); интрузии щелочных гранитов с олово-вольфрамовыми (Sn-W) и тантало-ниобиевыми (Ta-Nb) грейзенами (Джос, Нигерия; Рондония, Бразилия).

2. 	а) В рифтовых зонах континентов формируются базит-гипербазитовые расслоенные интрузии с медно-никелевыми (Cu-Ni), платиноидными (PGE), хромитовыми (Cr) и титаномагнетитовыми (Ti-Fe) месторождениями (Бушвельд, ЮАР, Великая Дайка, Зимбабве; Норильская группа месторождений и Печенга в России).

б) Во внутриконтинентальных рифтах (понижениях рельефа, впадинах) формируются: в терригенных толщах - стратиформные полиметаллические (Pb-Zn) руды (Салливан, Канада; Маунт-Айза, Австралия; Гамсберг, ЮАР), урановые месторождения роллового типа (Канада, Узбекистан); в эвапоритовых комплексах - залежи натриевых, калийных и магниевых солей.

3. В межматериковых рифтах накапливаются рассолы и металлоносные осадки с медью, цинком, серебром и др. (впадины Красного моря).

«Горячая точка» (hot spot) в северной Африке

Рифтовая структура в восточной Африке. Обратите внимание на углы между ветвями рифтов

II. Расширение (спрединг) океанического дна.

В процессе прогрева и поднятия в зонах действия мантийных струй единый континент раскалывается на несколько частей. В эту стадию возникают срединно-океанические хребты (СОХ), представляющие собой глубинные расколы литосферы, по которым в придонные области поступает мантийный магматический материал (главным образом - базальтовые толеитовые магмы). Этот материал формирует океаническую кору, возраст которой возрастает по мере удаления от СОХ. (Дно океана – молодое, если сравнивать с возрастом континентов).

Рис__. Строение срединно-океанического хребта и прилегающего дна океана.

1,2 – мантия

3 – нижний слой океанской коры (расслоенные гипербазиты, базиты, серпентиниты);

4 – дайковый горизонт коры;

5 – базальтовый горизонт коры;

6 – стадийность образования коры;

7 – вулканический комплекс рифтовой долины;

8 – мантийный диапир;

9 – движение магмы;

10 – комплекс осадочных пород;

11 – напластование осадочных пород (от древних к молодым);

12 – направление движения блоков коры.

В стадию спрединга МПИ формируются в следующих геологических ситуациях.

1. В областях СОХ, на их склонах и в осевых рифтах образуются гидротермально-осадочные колчеданно-полиметаллические и оксидные железомарганцевые месторождения.

2. В глубинных зонах СОХ вблизи границы Мохоровичича (Мохо) в дунитовых комплексах формируются залежи хромитов (Куба); в массивах перидотитов - никелевые, титаномагнетитовые, золотые и платиноидные руды (Филиппины, Италия, Греция).

Пиллоу-лава

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Nur05018.jpg

3. В зонах трансформных разломов образуются стратиформные баритовые и вулканогенно-осадочные колчеданно-полиметаллические залежи (Прииртышский рудный район, Казахстан).

4. На пассивных окраинах континентов, рассеченных рифтами, накапливается осадочная серия, включающая: в основании - стратиформные медные руды, в средней части - толщи эвапоритов, и в верхней - фосфоритовые пачки. В захороненных карбонатных отложениях шельфа образуются эпигенетические пластовые свинцово-цинковые и барит-флюоритовые месторождения.

III. Поглощение (субдукция) океанической плиты.

Предыдущая стадия расширения океанического дна приводит к пододвиганию океанической плиты под более легкую континентальную в зонах активных континентальных окраин. При этом возникает т. н. зона Беньофа-Заварицкого. В зависимости от географического положения возникающих зон выделяют два основных тектономагматических типа систем - западный и восточный.

Западный, или Андийский (чилийский) тип. В возникающей здесь системе можно выделить четыре основных структурно-металлогенических элемента (с запада на восток):

- глубоководный желоб и внешнюю дугу,

- вулкано-плутоническую дугу,

- тыловодужный магматический пояс,

- краевой бассейн сжатия.

1. Внешние дуги и глубоководные желоба. В процессе движения океанической плиты на восток морские осадки тектонически наращиваются над зоной субдукции, формируя внешнюю дугу. В ее пределах образуется чешуйчатый флишевый комплекс с пластинами океанической коры (т. н. аккреционная призма). Здесь выводятся на поверхность возникшие ранее месторождения офиолитовой ассоциации:

а) колчеданные кипрского типа в эффузивах основного состава;

б) хромитовые, тальковые, асбестовые и магнезитовые в гипербазитах. Формируются низкотемпературные золото-кварцевые жилы. В троге внешней дуги возникают золотые россыпи.

2. Вулканоплутоническая (магматическая) дуга отделяется от внешней узким трогом (прогибом). В ее пределах широко развиты известково-щелочные лавы среднего и кислого состава, а в ядре дугового хребта располагаются гранодиоритовые и гранитные интрузии. С ними ассоциируют медно-молибден-порфировые и олово-вольфрамовые месторождения. В связи с андезитовым вулканизмом (андезиты - характернейший признак зон субдукции!) развиты многочисленные вулканогенно-гидротермальные месторождения (Au, Ag, Sn, W, Hg и др).

3. Тыловодужный магматический пояс. Мощное давление океанической плиты создает в тыловой части зоны субдукции систему чешуйчатых надвигов, падающих на восток и значительно утолщающих континентальную кору. В этой геодинамической обстановке формируются интрузии анатектических (переплавленных коровых) гранитов с оловорудными месторождениями.

4. Завершает систему меридиональных геологических структур краевой бассейн сжатия. Он выполнен терригенными осадками и содержит инфильтрационное урановое оруденение в песчаниках, залежи солей в эвапоритовых толщах и угольные пласты.

Восточный, или Японский тип тектономагматической системы возникает при поддвиге океанической плиты, движущейся относительно астеносферы быстрее, чем в предыдущем случае. В этом случае вместо простого поддвига одной плиты под другую картина осложнена наличием островной дуги, тыловодужного спрединга и краевого бассейна.

http://en.wikipedia.org/wiki/Subduction_zone

Рудоносность как внешней, так и вулканоплутонической дуги в целом соответствует описанной для западного типа систем. Отличие заключается в более интенсивном проявлении вулканических процессов, риолитовом (помимо андезитового) составе лав и широком распространении колчеданно-полиметаллических стратиформных цинково-медно-свинцовых м-ний с высоким содержанием  золота и серебра, выделенных в самостоятельный тип Куроко. В базальтах, ассоциированных с риолитами, встречаются м-ния серы, ртути и золота.  Медно-порфировые руды, связанные с диоритовыми интрузиями, обеднены молибденом и обогащены золотом.

IV. Столкновение в системах "континент-континент" и "континент-дуга" (коллизия).

Сближение континентов приводит к закрытию расположенного между ними океана, исчезновению остаточного бассейна (пример - Средиземное море) с последующим возникновением надвигового пояса форланда и бассейна форланда. Форланд (foreland) - континент, пододвигающийся под хинтерланд (hinterland). Место их столкновения маркируется сутурной зоной. Пример: в настоящее время Индия (форланд) пододвигается под Азию (хинтерланд).

В геоморфологическом плане столкновение континентов приводит к возникновению межконтинентального горного пояса, аналогичного современной горной системе Памира и Гималаев.

В надвиговом поясе форланда формируются плюмазитовые (с повышенным содержанием алюминия) граниты с Sn-W месторождениями (третичные интрузии Гималаев, триасовые массивы Малайзии и др.); лейкократовые синтектонические граниты, содержащие U-оруденение (герцинские граниты Центрального массива Франции и др.). В бассейнах форландов образуются медные и урановые инфильтрационные месторождения в терригенных толщах (третичные молассовые комплексы Индии и Пакистана). В сутурных зонах встречаются вулканогенно-осадочные колчеданные месторождения офиолитовой ассоциации, образованные в более ранние стадии и выведенные тектоническими процессами на дневную поверхность (меловые вулканиты Кипра, ордовикские офиолиты Ньюфаунленда). В глубинных частях сутурных зон возникают месторождения нефрита, жадеита, ювелирных корундов (меловые комплексы Бирмы) и технических алмазов (Кокчетав).

Столкновение "континент-вулканическая (островная) дуга сопровождается надвиганием (обдукцией) офиолитов на континент с образованием тектонического покрова. При этом на поверхность выводятся колчеданно-полиметаллические месторождения ранних стадий цикла Уилсона. В бассейнах хинтерланда и форланда накапливаются:

-"миогеосинклинальные" осадки со стратиформными месторождениями Cu и U-V руд;

-эвапориты и пласты угля.

В надвиговом поясе форланда возникают анатектические (переплавленные) граниты с месторождениями Sn, W, U, реже – Au, Ag, Ni, Co.

V. Заключительная стадия.

Эта стадия завершает цикл Уилсона. При этом происходит снятие напряжения в образовавшемся едином континенте (платформе), сопровождающееся возникновением локальных зон растяжения - т. н. амагматических рифтов, выполненных мелководными терригенно-карбонатными осадками с седиментогенными месторождениями (уголь) и инфильтрационными (ролловыми) полиметаллическими и урановыми м-ниями. В эту стадию появляются поздние континентальные вулканические пояса с Au-Ag и полиметаллическими месторождениями. В эту же стадию образуются месторождения группы выветривания.

Пересмотр металлогении с позиций геодинамики (НГТ) проведен для многих складчато-надвиговых поясов (Скалистые горы, Аппалачи, Урал и др.) Это позволило не только уточнить положение оруденения различной формационной принадлежности, но и выявить новые типы рудных месторождений. Примерами последних могут служить месторождения платины, золота, серебра, вольфрама, ртути в осадочных породах Китая, золота с платиной в терригенных толщах Северо-Востока России, Казахстана и Украины; золота с ртутью в терригенно-карбонатных комплексах США (штат Невада), Канады, Среднего Урала, Якутии, Китая, Украины и др.