ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ

1. Годовая мощность (производительность) горного предприятия

При открытом способе отработки месторождения

| A = 0,21((h(W) 0,63. | (1) |
| --- | --- |

При подземном способе отработки месторождения

| A = 0,16((h(W) 0,59. | (2) |
| --- | --- |

A - годовая мошность [млн.т руды/год]; W - промышленные запасы руды в недрах [млн.т];

| - | (3) |
| --- | --- |

коэффициент, учитывающий влияние потерь p и разубоживания r [доли ед.]. Для простоты расчетов можно принять h=1.

2. Срок отработки промышленных запасов

| [лет] | (4) |
| --- | --- |

Рис.1. Зависимость годовой мощности (производительности) A [млн.т /год] горного предприятия по руде от запасов руды месторождения W [млн.т]. (1), (2), (6) - номера формул

За рубежом для приближенной оценки оптимального времени существования предприятия используют формулу Тэйлора

| [лет] | (5) |
| --- | --- |

Подставляя (5) в (4) можно получить вариант, аналогичный (1) и (2)

| A = 0,154(W 0,75. | (6) |
| --- | --- |

3. Себестоимость разведки, добычи и переработки 1 тонны руды

| С1 = Ср+(1+kн)(h(( Сд+Со)+ См [долл./т], | (7) |
| --- | --- |

где Ср, Сд, Со, См - соответсвенно себестоимость разведки, добычи, обогащения и металлургического передела руды в расчете на 1 тонну руды в недрах; kн - коэффициент накладных расходов, который учитывает общекомбинатские накладные расходы, в т.ч. транспортные расходы по доставке руды от очистных забоев на обогатительную фабрику и др. Величина коэффициента накладных расходов обычно принимается в размере 25-33% от себестоимости добычи и обогащения руды.

Себестоимость разведки Ср определяется на уровне общих затрат на геологоразведочные работы с учетом затрат на доразведку и опережающую эксплуатационную разведку. Затраты на сопровождающую эксплуатационную разведку учитываются в себестоимости добычи 1 т руды Сд. Величина этих затрат зависит от многих факторов, однако, решающим является общее количество промышленных запасов руды W.

Среднеотраслевую себестоимость разведки 1 т руды можно приближенно оценить из следующих соотношений:

( для медноколчеданных месторождений

| [долл./т]; | (8) |
| --- | --- |

( для месторождений медистых песчаников

| [долл./т]; | (9) |
| --- | --- |

( для месторождений медномолибденовых руд

| Ср = 9,1(t +35,4(t2 [долл./т], | (10) |
| --- | --- |

где ;

( для месторождений молибден-вольфрамовых руд

| Ср = 0,03+2,2(t +106,4(t2 [долл./т], | (11) |
| --- | --- |

где ;

( для колчеданно-полиметаллических месторождений

| [долл./т]. | (12) |
| --- | --- |

Рис.2. Зависимость себестоимости разведки месторождения Ср [долл./т] от запасов руды месторождения W [млн.т]. (8)-(12) - номера формул

Себестоимость добычи 1 тонны руды Сд определяется, в основном, величиной производительности горного предприятия по руде A [млн.т/год].

Для подземного способа разработки:

( при сложных горно-геологических условиях

| [долл./т]; | (13) |
| --- | --- |

( при средних горно-геологических условиях

| [долл./т]; | (14) |
| --- | --- |

( при особо благоприятных горно-геологических условиях

| [долл./т]. | (15) |
| --- | --- |

При открытом способе разработки:

| [ долл./т], | (16) |
| --- | --- |

где kв - коэффициент вскрыши.

Для небольшого (A<1млн.т) карьера с автомобильным транспортом

| [ долл./т]. | (17) |
| --- | --- |
| Рис.3. Зависимость себестоимости подземного способа разработки Сд [долл./т] от производительности горного предприятия по руде A [млн.т/год]. (13)-(15) - номера формул |
| Рис.4. Зависимость себестоимости открытого способа разработки Сд [долл./т] от производительности горного предприятия по руде A [млн.т/год] и коэффициента вскрыши k. |

Себестоимость обогащения 1 тонны руды Со зависит от производительности обогатительной фабрики по руде Aо [млн.т/год], величина которой совпадает с производительностью проектируемого рудника (карьера) или определяется суммированием производственных мощностей горнодобывающих предприятий, перерабатывющих руду на данной обогатительной фабрике. Ее величина может оцениваться по отдельным видам минерального сырья на основе формул:

( для медных и медно-цинковых руд

| [долл./т]; | (18) |
| --- | --- |

( для свинцово-цинковых руд

| [долл./т]; | (19) |
| --- | --- |

( для медно-молибденовых руд

| [ долл./т]; | (20) |
| --- | --- |

( для молибден-вольфрамовых руд

| [ долл./т]. | (21) |
| --- | --- |

Рис.5. Зависимость себестоимости обогащения Со [долл./т] от производительности обогатительной фабрики по руде Aо [млн.т/год]. (18)-(21) - номера формул

Себестоимость металлургического передела в расчете на 1 т руды в недрах

| [ долл./т], | (22) |
| --- | --- |

где С (м - себестоимость металлургического передела концентрата в расчете на 1 тонну металла; С (т - транспортные расходы, связанные с доставкой концентрата на металлургический завод в расчете на 1 тонну металла; q - среднее содержание металла в руде [%]; kси=(1-p)(kо(kм - коэффициент сквозного извлечения металла в процессе добычи, обогащения и металлургического передела руды [доли ед.]; kо - извлечение при обогащении [доли ед.]; kм - извлечение при металлургической переработке [доли ед.].

4. Общие эксплуатационные расходы на промышленную разработку месторождения

| С( = С1 (W [млн. долл.]. | (23) |
| --- | --- |

5. Капитальные затраты на строительство горного предприятия

Общие капитальные затраты

| К = к(A [млн. долл.]. | (24) |
| --- | --- |

к - удельные капитальные затраты, приходящиеся на 1 тонну годовой производительности предприятия по руде [долл./т].

Удельные капзатраты зависят от производительности соответствующего предприятия и могут определяться как для рудника (карьера), так и при необходимости для обогатительной фабрики.

Для рудника, разрабатывающего цветные металлы

| [долл./т]; | (24) |
| --- | --- |
| Кр = 10,64+19,43(A [млн. долл.]. |  |

Для небольшого (A<1 млн.т) карьера с автомобильным транспортом

| [долл./т]; | (25) |
| --- | --- |
| Кк = 4,44+3,77(A [млн. долл.]. |  |

Сложность условий строительства может учитываться поправочным коэффициентом, составляющим величину 1,3 - для сложных, 0,8 для особо благоприятных условий, 0,7 - при вскрытии месторождения штольнями.

Для обогатительной фабрики

| [долл./т]; | (26) |
| --- | --- |
| Кф = 1,33+7,49(A [млн. долл.]. |  |
| Рис.6. Зависимость удельных капитальных затрат к [долл./т]от производительности горного предприятия по руде A [млн.т/год]. (24)-(26) - номера формул |
| Рис.7. Зависимость общих капитальных затрат К [млн. долл.] от производительности горного предприятия по руде A [млн.т/год]. (24)-(26) - номера формул |

Общие капитальные затраты, необходимые для строительства рудника (карьера) и обогатительной фабрики, образуются как соответствуюшие суммы затрат (24-26).

6. Извлекаемая ценность месторождения

Извлекаемая ценность Z1 тонны руды может определяться, исходя из стоимости концентрата или металла.

При расчетах на концентрат

| [ долл./т], | (27) |
| --- | --- |

где kи=(1-p)(kо - извлечение металла в концентрат в процессе добычи и обогащения руды; qр, qк - содержание металла в руде и концентрате соответственно; Цк - цена 1 тонны металла в соответствующей марке концентрата.

При расчетах на металл

| [ долл./т], | (28) |
| --- | --- |

где kси=(1-p) (kо(kм - сквозное извлечение металла; Цм - цена 1 тонны чернового или рафинированного металла.

Общая извлекаемая ценность месторождения

| Z( = Z1 (W [млн.долл.]. | (29) |
| --- | --- |

# Footnotes

Hill J.H. Geological and Econjmical estimate of miming progects. London. 1993.